## Slide 1: Виды швов

## Slide 2
Шов "иголку вперед"
Иголку с ниткой пропускают в материю через 3-5 мм все время вперед.
Шить можно, набирая на иглу сразу несколько стежков.

## Slide 3
«Строчной" служит для более плотного соединения материалов.
Иглу вкалывают на одинаковом расстоянии за и перед нитью, причем проколы должны попасть в конец последнего стежка.
С лицевой стороны шов имеет ровные сплошные стежки и напоминает шов при шитье на машинке. С изнанки - похож на шов "за иглу", но более частый.

## Slide 4
Шов "за иглу" применяется для плотного соединения материалов.
Расстояние, на которое игла выходит перед нитью, должно быть в 2 раза больше длины стежка.
На лицевой стороне получаются ровные, аккуратные стежки с промежутками. На изнаночной - наезжающие друг на друга стежки.

## Slide 5
Шов "тамбурный" (или "цепочкой"). Этот шов применяют для вышивки и для отделки различных изделий
1. Прокалываем материал с изнаночной стороны. Протаскиваем нить на лицевую сторону, делаем петельку, придерживая ее большим пальцем.
2. Вводим иглу в место первого прокола и выводим ее примерно в середину петли.
3. Протаскиваем нить и затягиваем, получилась петелька с ниткой посередине.
Продолжаем работу в том же порядке.

## Slide 6
«Петельный " шов. Его применяют для обработки края материалов.
Шьют слева направо, при этом край изделия находится внизу. Прокалываем материал с лицевой стороны на изнанку и направляем острие иглы в образовавшуюся петлю. протаскиваем иглу через петлю и тянем нитку вниз на себя. Затягиваем петлю на краю материала так, чтобы он не сборился.
Уголки изделия (верхний рисунок) обрабатываем тремя проколами в одну точку.

## Slide 7
В шве "крестиком" стежки выполняем под наклоном сначала в одну сторону.
Затем прокладываем их в противоположном направлении, точно попадая иглай в старые проколы.
Швом "крестик" можно вышивать. Для вышивки чаще всего применяют материал "канва".

## Slide 8
Шить начинаем снизу вверх. Стежки располагают слева направо, чередуя проколы вверху и внизу. Расстояние между проколами одинаковое.
Шов "козлик" применяется при обработке подгибов и как отделка

## Slide 9: Салфетка

## Slide 10
Возьмем квадратик белой ткани. На нашем рисунке, размер квадрата 17 см в длину и 17 см в ширину.

## Slide 11
1. Отступив от каждого края 1,5 см, выдернем из ткани по 6 - 8 нитей с каждой стороны.
2. Каждый угол салфетки будет выглядеть так.
3. Обрабатываем внутненние края получившихся полос слева направо, "от себя". На иглу набираем от 3 до 5 нитей. Протаскиваем нитку и оттягиваем ее в сторону ткани.
Образовавшийся столбик снова обвиваем нитью слева направо и прошиваем, захватив 2 -3 нитки ткани.

## Slide 12
4. Обрезаем оставшийся край ткани.
5. Получились вот такие кисточки бахромы.

## Slide 13
6. Теперь украсим середину салфетки швом "козлик".
7, 8. По обе стороны от него выполняем различные швы, чередуя цветные нити.