## Slide 1
Ручные стежки и строчки

## Slide 2: Цель: Изучение приемов выполнения ручных швов
Задачи:
-Познакомить учащихся с видами ручных швов.
- Формировать первоначальные навыки выполнения ручных стежков и строчек.
-Показать сферу применения ручных швов.
- Развивать воображение и фантазию.
- Воспитывать эстетический вкус.

## Slide 3
Основные понятия
Стежок
Строчка
Шов
Законченный процесс переплетения ниток на ткани.
Ряд повторяющихся
стежков на ткани.
Ниточное соединение деталей.
Длина стежка
Расстояние между двумя последовательными проколами иглы.

## Slide 4
По способу выполнения:
ручные
машинные
По назначению:
соединительные
отделочные

## Slide 5: Терминология ручных работ
Сметывание- временное соединение двух или более деталей
Приметывание- временное соединение мелких деталей с крупными

## Slide 6
Заметывание- временное закрепление подогнутого края детали, складки
Обметывание- закрепление среза детали с целью предохранения от осыпания
Подшивание- прикрепление подогнутого края изделия постоянными потайными стежками
Пришивание- прикрепление одной детали к другой или фурнитуры к основной детали

## Slide 7: Виды ручных стежков
Стежки временного назначения
Стежки постоянного назначения
Отделочные ручные стежки
1
2
3

## Slide 8: Отделочные ручные стежки
«Вперед иголку» 5. «Шнурок»
«Назад иголку» 6. Косые стежки
«Стебельчатый» 7. Петельный
«Тамбурный»

## Slide 9
* «вперед иголка»
Шов представляет собой ряд стежков и пропусков одной длины. Это самый простой шов.
Проложенной по прямой нитью можно вышивать различные декоративные бытовые предметы — портьеры, скатерти, дорожки, салфетки, диванные подушки.

## Slide 10
* «назад иголка»
Этот шов с лицевой стороны похож на шов «вперед иголку», а с изнаночной стороны, за счет различной техники выполнения, отличается от него. Прокладывается шов справа налево одинаковыми стежками и с равными расстояниями между ними.
Шов может заменять машинную строчку.

## Slide 11
* «стебельчатый»
Стебельчатый шов напоминает шов «назад иголку».
Стебельчатым швом в растительных орнаментах вышивают стебельки цветов, листьев, бутонов. Этим швом можно вышить полностью узор или обшить контур детали, уже выполненный другими швами.

## Slide 12
* «петельный»
Этот шов используют для обработки петель, откуда он и получил свое название. Также его традиционно применяют при обработке края изделия. Петельный шов можно также использовать в качестве контура узора.

## Slide 13
* «тамбурный»
Это непрерывный ряд петель, выходящих одна из другой. Применяется для вышивания контура и для сплошного заполнения узора.

## Slide 14
Выполняется в два приема. Вначале по прямой линии «вперед иголку». После этого иглу с ниткой ( обычно другого цвета) подводят под каждый стежок сверху вниз, не прокалывая ткань .Таким швом можно украсить одежду, полотенце, скатерть, салфетку.
* «шнурок»

## Slide 15
* Шов «козлик»
Шов «козлик» составляется из дважды (как минимум) перекрещивающихся стежков, располагающихся между двумя линиями. Он может быть частым, выполненным, как говорят, «укол в укол» (рис.1, 2), и редким (рис. 3, 4). Причем частоту и высоту ряда можно изменять до получения шва, подобного стебельчатому. Применяется для подшивания края изделия и как отделочный.

## Slide 16: Инструменты
Ручные иглы
Напёрсток
Ножницы
Булавки
Портновский мел

## Slide 17
* Большое влияние на самочувствие учащихся и качество их работы оказывает правильная посадка.
* Неправильное положение корпуса вызывает преждевременную усталость, снижение работоспособности, а также способствует появлению сутулости, искривлению позвоночника, развитию близорукости
Организация рабочего места

## Slide 18
Правильная посадка во время работы заключается в следующем:
* Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, т.к. при другом положении ног нарушается кровообращение.
* Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд.
* Голову слегка наклонить вперёд.
* Нельзя опираться грудью о стол.
* Руки должны быть согнуты в локтях, и отставать от корпуса не более чем на 10 см.
* При работе не следует ставить локти на стол.
* Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем 30 см.
* В процессе работы следует периодически менять положение корпуса.

## Slide 19
- Хранить иглу нужно в специально отведенном месте – в игольнице.
- Не брать иглу в рот и не играть с иглой.
- Не крепить иглу на одежду.
- Не отвлекаться вовремя работы с иглой.
- Соблюдать порядок на своём рабочем месте.
- Перед работой проверить исправность инструментов.
- Работать с ножницами нужно только на своём рабочем месте.
- Ножницы класть нужно кольцами к себе, а передавать кольцами вперёд.
- Не играть с ножницами, не подносить ножницы к лицу.
- Использовать ножницы строго по назначению.
Техника безопасности во время работы с ножницами и иглой

## Slide 20
Практическая работы
Выполнение простейших ручных швов:
Вперед иголка
Назад иголка
Стебельчатый
Шнурок
Петельный
Тамбурный
«Козлик»
Материалы и инструменты:
- Образец ткани 15*15 см
- Нитки
- Игла
- ножницы

## Slide 21
Вопросы:
Понятия: стежок, строчка, шов, длина стежка?
По способу выполнения швы бывают?
По назначению швы бывают?
Терминология ручных работ?
Техника безопасности при работе с ножницами и иглой?
Виды ручных стежков?
Какие ручные швы вы теперь знаете?

## Slide 22
- Что нового вы узнали на уроке?
- Чему научились?
- Что было сложным для понимания, выполнения?
Подведение итогов